HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỦ Binova

Model: BI-567-BT

Không sử dụng lò nướng nếu bạn chưa đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng

Ghi chú: Trước khi cài đặt các chế độ nướng, xin vui lòng bấm núm 2 và 3 đồng thời cùng một lúc

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

1/ Sau khi cắm nguồn điện, Màn hình hiển thị điện tử

sẽ hiển thị”0.00” và “A”

2/ Nhấn nút 2 và 3 đồng thời cùng một lúc chức năng

sẽ hiển thị

3/ Chức năng nuớng “.” hiển thị, đặt thời gian hiện tại

nhấn nút 4 và 5, sau khi thời gian đã được đặt, các dữ liệu mới

đựơc lưu lại, chức năng nướng” .” được bật lên

Cài đặt thời gian:

-Thời gian có thể được đặt từ 1 phút  cho tới 23 giờ 29 phút,  để đặt thời gian bạn nên:

1, Bấm nút số 1, màn hình hiển thị sẽ hiển thị “0.00” và trên màn hình sẽ hiển

thị

2 Đặt thời gian sử dụng nút 4 và 5

3/ Sau khi thời gian đã được đặt          được hiển thị,

dữ liệu mới được lưư lại  và màn hình hiển thị sẽ

hiển thị thời tian hiện tại .

4, Nhấn nút 1, thời gian đã đặt sẽ hiển thị trên màn hình

Nếu bạn muốn đặt lại thời gian, xin vui lòng nhấn phím 2

5/ Nhấn bất kỳ một nút nào, chức năng hiển thị       sẽ tắt,

Và nếu bạn không tắt chuông báo động, nó sẽ tự động tắt sau 7 phút.

Chú thích

Chuông báo có thể  tắt bằng cách nhất nút 1,2 hoặc 3, nếu hiển thị báo chuông không tắt,  nó tự động tắt sau 7 phút.

Có 3 âm thanh chuông khác nhau cho bạn lựa chọn, khi màn hình hiển thị chỉ thời gian hiện tại, nhấn nút 4 bạn có the lựa chọn âm thanh chuông báo bạn muốn, mỗi lần âm thanh báo thức được đặt, nó sẽ có sự chỉ dẫn để lưu lại,

Sự hoạt động bán tự động.

Nếu như lò nướng được đặt ở chế độ tắt trong một thời gian đã định sẵn,  bạn nên:

1, Đặt chức năng nướng và nhiệt độ nướng  mà bạn muốn lò hoạt động,

2, Nhấn nút 2 và 3 đồng thời cùng một lúc, lò nướng bắt đầu hoạt động.

3, Nhấn nút 2 hoặc 3, màn hình sẽ hiển thị “A”

4, Đặt thời gian bạn muốn bằng cách sử dụng nút 4 và 5 , đặt thời gian từ 1 đến 10 giờ

5, Đặt thời than trong bộ nhớ trong khoảng 5 giây, sau đó màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian hiện tại,  cùng lúc đó chức năng “ A” được bật lên

6, Khi thời gian đặt đã hết, Lò nướng sẽ tự động tắt, chuông báo sẽ hoạt động, chức năng hiển thị tắt và chức năng hiển thị “A” bắt đầu bật

7, Nhấn nút 1, 2 hoặc 3,  ký hiệu “A” trên màn hình sẽ tắt, hoặc nếu như bạn không tắt hiển thị chuông, nó sẽ tự động tắt sau 7 phút.

Chú ý:

-Thời gian nướng và thời gian tắt:  0<t≤10 giờ,

-Thời gian tắt: thời gian hiện tại < thời gian tắt< thời gian hiện tại + 10 giờ

-Thời gian tắt = thời gian hiện tại + Thời gian nướng

-Đặt thời tian nướng hay thời gian tắt, Khi sử dụng lò nướng trong tình trạng bán tự động, đặt cả hai thời gian nướng và thời gian tắt.

-Nếu như thời gian nướng tiến tới bằng 0 hay đặt thời gian tắt,  đến thời gian hiện tại, chức năng tự động sẽ tắt.

Ví dụ:

-Thời gian hiện tại là 2:00, thời gian tắt được đặt 12:00( 2;00+10:00=12:00)

Có 2 Phương pháp đặt

+ Phương pháp thứ nhất:

1/ Nhấn nút 2 sau đó màn hình sẽ hiển thị “A”

2/ Đặt thời gian nướng sử dụng nút 4 và 5

+ Phương Pháp thứ hai

1/ Nhấn nút 3, sau đó trên màn hình sẽ hiển thị “A”

2/ Đặt thời gian tắt sử dụng nút 4 và 5 , sau khi đặt thời gian khoảng 5 giây,

chức năng tự động sẽ được bật; 10 giờ sau, thời gian hiện tại chỉ 12 giờ, chuông

báo hoạt động, chức năng hiển thị            tắt, và chức năng “A” bắt đầu bật.

HOẠT ĐỘNG TỰ ĐỘNG

1, Đặt núm chức năng nướng  và nhiệt độ mà bạn muốn lò nướng hoạt động

2/ Nhấn nút 2 và 3 cùng một lúc lò nướng bắt đầu hoạt động và chức năng             bắt đầu hiển thị

3/ Nhấn nút 2, sau đó màn hình sẽ hiển thị “A” đặt thời gian nướng sử dụng nút 4 và 5, ( thời gian nướng cho phép từ 1 phút cho tới 10 giờ)

4,/ Nhán nút 3, đặt thời gian tắt sử dụng nút 4 và 5

5/ Đặt thời gian trong bộ nhớ sau 5 giây, sau đó chức năng “A” được bật, khi thời gian đặt đã hết,  lò nướng sẽ bắt đầu hoạt động và màn hình sẽ hiển thị thời tian hiện tại. cùng lúc đó, chức năng           được bật.

6/ Khi  thời gian đã được đặt, công tắc lò nướng sẽ tự động tặt, hiển thị chuông hoạt động, chức năng           tắt, và chức năng “A” lại được bật trở lại.

7/ Nhấn nút 1,2, hoặc 3, đèn hiển thị sẽ tắt, hoặc nếu như hiển thị chuông không được bạn tắt, nó sẽ tắt tự động trong khoảng 7 phút.

Chú ý:

-Thời gian hoạt động = Thời gian tắt -thời gian nướng.

Ví dụ:

Nếu như thời gian hiện tại là 2;00 giờ,

thời gian nấu được đặt là 3 giờ, thời gian tắt được đặt 10;00,

thời gian làm việc sẽ là 7:00, ( 7:00=10:00-3:00)

1/ Nhấn nút 2 và 3 đồng thời cùng một lúc, lò nướng sẽ bắt đầu

hoạt động và chức năng nướng             được bật

2/ Nhấn nút 2, sau đó màn hình sẽ hiển thị “A”

3/Đặt thời gian nướng: 3:00 bằng cách bấm nút 5.

4/ Nhấn nút 3

5/ Đặt thời gian tắt 10:00 bằng cách nhấn nút 5, chức năng                bị tắt

6, Sau khi cài đặt khoảng 5 giây, chức năng hoạt động tự động “A” được bật

7, Khi thời gian tiến tới 7:00, lò nướng bắt đầu hoạt động và

chức năng nướng               bật,

8/ Khi thời gian tiến tới 10:00, chuông bắt đầu hoạtđộng và chức

năng             tắt, và chức năng hoạt động tự động “A” được bật.

- Nếu như thời gian được đặt là 0 hoặc thời gian tắt được đặt chưa tới thời gian hiện tại, chức năng hoạt động tự động sẽ bị tắt.

Huỷ bỏ cài đặt.

Huỷ bỏ chức năng tự động:

-Nhấn nút 2 và 3 đồng thời cùng một lúc, chức năng tự động sẽ bị huỷ bỏ, đèn hiển thị “A” sẽ tắt, sau đó màn hình hiển thị thời gian hiện tại.

Huỷ bỏ cài đặt thời gian:

-nhấn nút 1 để lựa chọn cài đặt thời gian, sau đó nhấn nút 4 và 5 đồng thời cùng một lúc.

Lò Nướng.

Lò Nướng được sử dụng bời các núm chức năng và các núm nhiệt độ

NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐẶT CÁC CHẾ ĐỘ NƯỚNG TẠI NÚM VẶN NHƯ SAU

-Đặt núm ở vị trí này, Lò nướng sẽ hoạt động ở mức thông thường

-Đặt núm ở vị trí này, nhiệt độ sẽ cao hơn tại khu vực phía trên của lò nướng,và   ở vị tmai so nướng hoạt động trí này, thường nướng  thức ăn với số lượng nhiều.

-Khuyến cáo; khi đặt núm ở vị trí này đòi hỏi cửa tủ đã được đóng.

-Đặt núm ở vị trí này,  Sức nóng nóng từ phía dưới lên

-Đặt núm ở vị trí này, mai so lò nướng  phía trên  hoạt động, lúc này đồ  nướng  phải  được đặt trên đĩa và trên khay nướng, cửa tủ cần được đóng chặt

-Đặt núm ở vị trí này, quạt  và sức nóng ở phía trên và phía dưới đều hoạt động,

- - Đặt núm ở vị trí này, quạt và sức nóng phía dưới hoạt động, ( vị trí này thường

- . dùng để rã đông, hoặc  nướng bánh)

Chúc các bạn sử dụng lò nướng an toàn và hiệu quả